Spryskiwacz V-1550 jest fabrycznie ustawiony na 11 l/min, kąt 180° (modele sektorowe) i 25° trajektorii. Aby wybrać te ustawienia, użyj poniższych procedur.

Działanie spryskiwacza przy trajektorii 25°

* Poziomy opadów są obliczone na 55% średnicy rozstawu trójkątnego i 50% średnicy rozstawu czworokątnego.

Demontaż						Ponowny montaż

# Text boxes

Instrukcja Ustawień

Ustaw przepływ

Przepływ można ustawiać od 4 do 34 l/min

• Ustawienie fabryczne: 11 l/min

Wskazówka – Ustawienia przepływu można 
zmieniać na “mokry” lub “suchy”.

- Wprowadź krawędź narzędzia 
Toro (dołączone) do otworu 
pierścienia nastawnego.

- Przytrzymując górną część dyszy 
kciukiem, przekręć pierścień 
nastawny przepływu w obu 
kierunkach, aby zrównać ją 
z pożądanym numerem 
prędkości przepływu.

Ustaw kąt (modele sektorowe)

Kąt można ustawiać 
od 40° do 360°

• Ustawienie fabryczne: 180°

• Tylko prawa strona kąta 
może być ustawiana.

Wskazówka – Kąt można ustawiać

na “mokry” lub “suchy” Przekręć dyszę do lewej

blokady przed zmianą kąta.

.

- Wstaw przyrząd Toro do małego otworu 
w górnej części dyszy.

- Aby zwiększyć kąt: przekręć przyrząd w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

Aby zmniejszyć kąt: przekręć przyrząd w lewo (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara). (Pełny obrót zmienia kąt 
o 180°; pół obrotu zmienia kąt o 90°).

Zainstaluj spryskiwacz i sprawdź ustawienia kąta

- Zainstaluj i zaciśnij spryskiwacz na oprawę 
z gwintem 3⁄4’’, zrównując strzałkę na pokrywie 
z lewą granicą nawadniania.

- Aby sprawdzić ustawienia kąta w trakcie 
działania, przekręć dyszę w kierunku 
rotacji, zwalniając tuż przed końcem 
kąta – odczytaj punkt nawrotny. 
Aby szybko zmienić kierunek rotacji, 
przekręć dyszę nieco poza granicę kąta, 
aby uruchomić mechanizm nawrotny.

- Wyreguluj ustawienia kąta poprzez przekręcenie otworu nastawiania kąta w prawo dla zwiększenia lub w lewo dla zmniejszenia.

Ustaw Promień/Trajektorię

Trajektorię można ustawiać od 7° do 25°

• Ustawienie fabryczne: 25°

- Wstaw przyrząd Toro przez otwór 
ustawiania promienia w górnej części 
pokrywy dyszy.

- Aby zmniejszyć (-), przekręć przyrząd 
w prawo (7° min.).

Aby zwiększyć (+), przekręć przyrząd 
w lewo (25° maks.).

Wskazówka – ustawienie 7° nie jest 
zalecane dla obszarów świeżo obsianych.

Specyfikacje i Instrukcja Obsługi

Specyfikacje: 	• Przedział ciśnienia: 25–75 psi (1.8–5.3 kg/cm2) (172.4–517.1 kPa)	• Trajektoria dyszy: 7°–25°

• Optymalne ciśnienie: 50 psi (3.5 kg/cm2) (344.8 kPa)			• Rozmiar wlotu: ¾ "

• Zasięg kąta: 40° - 360° (modele sektorowe).

Zainstaluj pierścień

Zatrzaskowy (mocujący)

- Umieść pierścień zatrzaskowy w korpusie, skośną stroną ku dołowi.

UWAGA: Pierścień zaciskowy musi być poprawnie zamontowany w rowku korpusu z szarym pierścieniem blokującym, jak pokazano na rys., aby zapewnić trwały montaż spryskiwacza.

Dobrze

Źle

| Przepływ l/min | Ciśnienie | Promień (m) | Przeływ | Poziom Opadów* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg/cm2 | kPa |  | l/min | m3/h | mm/h | mm/h |
| 4 | 3,5 | 344,8 | 9,4 | 5,0 | 0,30 | 3,26 | 3,42 |
| 6 | 3,5 | 344,8 | 10,0 | 6,3 | 0,38 | 3,59 | 3,76 |
| 8 | 3,5 | 344,8 | 11,2 | 10,0 | 0,60 | 4,53 | 4,74 |
| 11 | 3,5 | 344,8 | 11,5 | 12,9 | 0,78 | 5,57 | 5,84 |
| 15 | 3,5 | 344,8 | 12,4 | 17,2 | 1,03 | 6,35 | 6,65 |
| 17 | 3,5 | 344,8 | 12,7 | 19,3 | 1,16 | 6,82 | 7,14 |
| 23 | 3,5 | 344,8 | 14,3 | 26,0 | 1,56 | 7,31 | 7,66 |
| 30 | 3,5 | 344,8 | 14,6 | 31,6 | 1,90 | 8,54 | 8,95 |
| 34 | 3,5 | 344,8 | 14,6 | 35,4 | 2,12 | 9,54 | 10,00 |

Usuń gumową pokrywę

- Chwyć dolną krawędź pokrywy i odciągnij od 
brzegu korpusu, jak na rysunku.

Usuń pierścień zatrzaskowy

- Wstaw przyrząd Toro w otwór pierścienia zatrzaskowego, aż 
do dociśnięcia szarego 
pierścienia blokującego 
pod pierścieniem 
zatrzaskowym.

- Ruchem skrętnym odłącz pierścień zatrzaskowy 
od korpusu spryskiwacza.

- Wykręć pierścień 
zatrzaskowy.

- Usuń spryskiwacz z korpusu.

Zainstaluj spryskiwacz

- Aby utrzymać lewą pozycję łuku półkolistego spryskiwacza, umieść kliny wyrównujące, jak na rysunku.

- Wstaw zestaw spryskiwacza do korpusu.

Kliny

wyrównujące

- Spryskiwacze 
półkoliste: 
zrównaj strzałkę 
na pokrywie 
z klinami wyrównu-
jącymi na korpusie.

- Nałóż pokrywę 
na brzeg korpusu 
dla zabezpieczenia.

Zamontuj pokrywę gumową