INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWEGO WYŁĄCZNIKA DESZCZOWEGO

ODBIORNIK

1 – dostęp do ustawień (programowania) odbiornika (SETUP)

2 – wprowadzanie zmian w odbiorniku

3 – antena (możliwość zmiany położenia anteny w celu poprawienia sygnału)

4 – wyświetlacz LCD

5 - wskaźnik informujący o aktywności czujnika deszczu. Kiedy jest aktywny to nawadnianie jest wstrzymane

6- przycisk wielofunkcyjny. Umożliwia odłączenie czujnika i ponowne załączenie nawadniania. Obsługuje również funkcję tzw. opóźnienia deszczowego ON i OFF

7- wskaźnik diodowy informujący nas

o wyborze funkcji oszczędzania wody (minimum, średni, maksymalny)

8 – panel zamykający (kiedy zainstalowany panel powinien być zamknięty)

CZUJNIK DESZCZU - NADAJNIK

1 – regulacja czujnika w zależności od opadów deszczu

(3mm, 6mm, 12mm, 19mm). Wykonać regulację

czujnika przed jego zadziałaniem. Fabrycznie

ustawiony jest na pozycji 6mm.

2 – przycisk czujnika. Umożliwia manualną aktywacje

czujnika

3 – baterie (nie pokazane). Dwie 3V litowe baterie,

fabrycznie zainstalowane, ok 5lat

działania przy normalnych warunkach użytkowania

4 – anetna. Skierowana w dół zwiększa siłę transmisji

5 – adapter do zamontowania czujnika na 13mm rurze

PCV

6 – adapter tzw. Quick Clip ułatwia instalcję czujnika

i ustawienie w pozycji pionowej

PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW ODBIORNIKA DO STEROWNIKA

UWAGA: Odbiornik wymaga stałego zasilania 24V. Próba podłączenia go pod napięcie wyższe może spowodować jego uszkodzenie. Upewni się, że przewody zasilające (24V) zostały odłączone od sterownika przed podłączeniem odbiornika.

Czujnik jest przystosowany do współpracy z wieloma sterownikami przeznaczonym do sterownia nawadnianiem.

- jeśli Twój sterownik jest wyposażony w moduł SENSOR postępuj wg instrukcji nr I

- jeśli Twój sterownik nie jest wyposażony w powyższy moduł postępuj wg instrukcji nr II

Instrukcja I

Uwaga: wg instrukcji sterownika określ typ czujnika deszczowego jaki jest wymagany:

Normalnie Otwarty (NO) lub Normalnie Zamknięty (NZ)

- Zlokalizuj moduł „SENSOR” lub „SN”. Usuń mostek, jeśli zainstalowany

- Podłącz Biały (White) przewód do dowolnego terminala (biegunowość nie ma znaczenia)

- Dla Normalnie Zamkniętego typu sterownika (np. DDC) podłącz Brązowy (Brown) przewód do kolejnego przyłącza w terminalu

Dla Normalnie Otwartego typu sterownika (np.TMC-212) podłącz Żółty (Yellow) przewód zamiast przewodu Brązowego.

4. Podłącz dwa Czerwone (Red) przewody do terminala 24V

Ważne: Większość sterowników wyposażone jest w dodatkowy przełącznik do kontrolowania obwodu czujnika. Upewnij się, że przełącznik nie jest w pozycji Bypass lub OFF.

Instrukcja II

- Zlokalizuj przyłącze dla przewodu wspólnego od zaworów „C” lub „COM” i usuń podłączony przewód (jeśli jest)

- Podłącz Biały przewód do terminalu

- Połącz Brązowy przewód do przewodu wspólnego od zaworów (połączenie zaizoluj dokładnie)

- Podłącz przewody Czerwone do terminalu 24V

TEST CZUJNIKA DESZCZU

Przed instalacją czujnika powinno wykonać się jego test sprawdzający poprawność podłączeń. Dopiero po teście zainstalować we właściwym miejscu.

- Podłączyć sterownik do zasilania.

- Kiedy zasilanie jest podłączone do odbiornika dioda przy funkcji oszczędzania wody „Min” będzie świecić. Dodatkowo w wersji TWRS-I wyświetlacz wyświetli dodatkową informację jak na rysunku 5, a  przy wersji z czujnikiem mrozu TWRFS-I rysunek 6

- Załączenie czujnika deszczu wg rysunku 7 przez ok15 sekund powinno zawiązać komunikację między czujnikiem a odbiornikiem. Dioda sensora powinna się zaświecić. Ikona anteny będzie migać i pojawi się wskaźnik mocy sygnału. Model TWRFS-I pokaże temperaturę powietrza (rysunek 8)

- Kiedy ikona anteny przestanie migać, zwolnij przycisk na czujniku, na wyświetlaczu pojawi się informacja jak na rysunku 9 i 10.

USTAWIANIE TEMPERATURY AKTYWUJĄCEJ CZUJNIK MROZU

Czujnik mrozu jest ustawialny w przedziale 2C do 7C. Kiedy temperatura powietrza osiągnie próg ustawienia czujnik zaktywuje odbiornik, który wyłączy system oraz załączy diodę .

Powróci do pierwotnych ustawień, kiedy temperaturę osiągnie wartość powyżej wprowadzonych nastaw.

Wybór jednostek temperatury (stopnie Celsjusza lub Fahrenheita)

Naciśnij przycisk aby wyświetlić bieżącą jednostkę temperatury (C lub F) przycisk zacznie migać co umożliwi wybór właściwej jednostki temperatury przy użyciu przycisku.

Wybór przedziału załączania czujnika mrozu

Naciśnij przyciskaby wyświetlić ikonę . Pojawi się standardowa wartość temperatury, ikona zacznie migać, co umożliwi wprowadzenie nowych nastaw

przy pomocy przycisku

FUNKCJA OSZCZĘDZANIA WODY

Poprzez prosty wybór przedziału między Min, Med lub Max poziom oszczędzania wody będzie odnosił się bezpośrednio do Twojego typu gleby w nawadnianym ogrodzie oraz miejsca lokalizacji czujnika, okres na wyschnięcie czujnika ustawiony wg aktualnych opadów

jest wprowadzony po tym jak system czujnika wyzeruje opóźnienie ponownego załączenie nawadniania

Każdy poziom funkcji oszczędzania wody jest automatycznie dostosowywany, aby wyrównać okres trwania opadów atmosferycznych.

Min (wyświetla numer 1) – wprowadzona wartość wyjściowa bez opóźnienia

Med (wyświetla nr 2) – wprowadzona wartość wyjściowa z jednym dniem opóźnienia

Max (wyświelta nr 3) – wprowadzona wartość wyjściowa z dwoma dniami opóźnienia

Przy wybieraniu ustawień funkcji oszczędzania wody posługuj się tabelką nr 18

Najpierw wybierz typ gleby potem wybierz wg lokalizacji czujnika najbardziej odpowiadający jemu opis wg tabeli. Miejsce przecięcia się dwóch prostych jest sugerowaną

wartością wyjściową.

Sensor Location – Lokalizacja czujnika

Shade – cień

Partial Sun – częściowo nasłonecznione

Sun – w pełnym słońcu

Soil Type – Typ Gleby

Sand – piaszczyste

Silt – ilaste

Clay - gliniaste

Naciśnij przycisk aby wyświetlić ikonę funkcji oszczędzania wody . Zaświeci się dioda informująca o bieżących nastawach jak na rysunku 19 .

Ikona „SETUP”  będzie migotać co umożliwia wprowadzenie zmian (poziom 1, 2 lub 3) za pomocą przycisku.

FUNKCJA BYPASS

Powyższa funkcja umożliwia wyłączenie działania czujnika deszczu, jeśli taka zajdzie potrzeba. W tym celu należy nacisnąć przycisk . Ikona zacznie migotać razem z diodą wskaźnika statusu sensora . Sterownik ponownie załączy nawadnianie. Przez ponowne naciśnięcie przycisku  funkcja Bypass zostanie wyłączona. Dezaktywacja funkcji Bypass nastąpi również, kiedy czujnik deszczu wyschnie (wyłączy się).

FUNKCJA OPÓŹNIENIA DESZCZOWEGO

Funkcja umożliwia opóźnienie załączania automatycznego nawadniania od 1 do 5dni kiedy oczekiwane są np. opady deszczu lub niskie temperatury

Naciśnij przycisk  aby wyświetlić ikonę . Ikona „SETUP”  będzie migotać co umożliwia wprowadzenie zmian (od 1.0 do 5.0 dni) za pomocą przycisku.

Aby aktywować funkcje Opóźnienia Deszczowego należy wcisnąć przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się ilość pozostałych dni do uruchomienia nawadniania. Automatyczny system nawadniania zostanie uruchomiony, kiedy zaprogramowane dni miną.

Chcąc skasować funkcję opóźnienia deszczowego należy wcisnąć przycisk ponownie.

WYŚWIETLACZ MOCY SYGNAŁU

Powyższa funkcja umożlwia kontrolę mocy sygnału (zasięgu) między odbiornikiem a czujnikiem (skala od 0.0 do 10.2). Przycisk umożliwia odczytanie ostatniego zapisu sygnału.

WAŻNE: Wartość sygnału mniejsza niż 2.0 może powodować niekontrolowane działanie urządzenia. Należy wtedy znaleźć lepszą lokalizację dla czujnika.

WYŚWIELTACZ POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII

Powyższa funkcja wyświetla stan naładowania baterii w postaci poziomych kresek

Zero kresek bateria wyczerpana, sześć kresek bateria w pełni naładowana.

Naciśnij przyciskjeśli chcesz sprawdzić poziom naładowania baterii

WAŻNE: Jeśli ikona  baterii migocze należy ją wymienić.

OPTYMALIZACJA FUNKCJI OSZCZĘDZANIA WODY

Funkcja umożliwia nadpisanie wprowadzonej wcześniej funkcji oszczędzania wody (wartość wyjściowa 1, 2 lub 3) i opóźnienie czasu załączania od pół dnia do 4 dni w odstępach pół dniowych.

Uwaga: Przed użyciem powyższej funkcji umożliw systemowi sensora ustabilizować się poprzez załączanie czujnika deszczu lub mrozu kilka razy.

Naciśnij przycisk , aby wyświetlić następujące ikony . Ekran pokaże bieżące ustawienia (fabryczne nastawy 0.0 dni). Ikona zacznie migotać co umożliwia wprowadzenie nastaw funkcji optymalizacji oszczędzania wody za pomocą przycisku .

Aktywna funkcja optymalizacji oszczędzania wody może być skasowana poprzez naciśnięcie przycisku . Zmiana nastaw w Funkcji Oszczędzania Wody (strona 5) powoduje nadpisanie ustawień wprowadzonych podczas optymalizacji powyższej funkcji.

BEZPIECZEŃSTWO

Urządzenie aktywuje alarm w przypadku zaniku komunikacji między czujnikiem a odbiornikiem i(lub) kiedy system sensora pozostanie aktywny (załączony) przed znaczny czas. Funkcja ta chroni przed niekontrolowanym wyłączeniem systemu nawadniającego, kiedy zawodzi wyłącznik deszczowy.

Przerwana Komunikacja

Jeśli czujnik i odbiornik nie będą mogły się ze sobą komunikować w ciągu 24godzin. Sensor pozostanie w bieżącym stanie (tryb aktywny lub kontrolny), ale poinformuje użytkownika wyświetlając odpowiednią ikone  . Ikona anteny oraz bieżąca temperatura powietrza (model TWRFS-I) zaczną migotać, poziom mocy sygnału zniknie. Jeśli komunikacja nie powróci w ciągu 48godzin system sensora automatycznie powróci do trybu kontrolnego umożliwiając działanie systemu nawadniającego wg wprowadzonego w sterowniku  programu nawadniania .

Ikony  oraz będą stale migotać. W modelu odczytana temperatura zostanie zastąpiona dwoma poziomymi kreskami. Załączą się również diody z funkcji oszczędzania wody rysunek 26.

Przedłużający się stan aktywności sensora

Jeśli sensor pozostanie w trybie aktywnym nieprzerwanie przez siedem dni spowoduje to powrót do trybu kontrolnego umożliwiając działanie systemu nawadniającego wg wprowadzonego w sterowniku programu nawadniania

Dioda sensora  zacznie migotać, pojawi się ikona ostrzegawcza  poinformuje Ciebie            o zaistniałym problemie (rysunek nr 27)

Powyższy problem przeważnie powoduje zablokowany przycisk manualnej aktywacji czujnika deszczu. Sprawdź czy porusza się płynnie, kiedy dyski są suche.

Chcąc zresetować odbiornik naciśnij przycisk  jeden raz.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ODBIORNIKA

Chcą wyłączyć odbiornik naciśnij  przycisk  tak długo aż pojawią się dwie poziome kreski (ok. 5sek.), aby ponownie załączyć odbiornik naciśnij przycisk dwa razy. Odbiornik powróci do pierwotnych funkcji po ok.10sekund.

WPROWADZANIE ADRESÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH KOMUNIKACJĘ

Odbiornik i czujnik (sensor) mają fabrycznie wprowadzony adres umożliwiający ich komunikację. Jeśli zakupiłeś nowy czujnik deszczu lub jeśli z jakiś powodów konieczne było skasowanie adresu wykonaj poniższą procedurę, aby przywrócić ich komunikację:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk aż wszystkie diody Funkcji Oszczędzania Wody zaświecą się a przycisk zacznie migać (ok15sek). Patrz rysunek nr 28

Aktywuj czujnik deszczu poprzez wciśnięcie przycisku manualnego załączania czujnika do czasu zapalenia diody .

UWAGA: Jeśli Funkcja Oszczędzania jest ustawiona na poziom MIN lub MAX, albo używana jest Funkcja Optymalizacji Oszczędzania Wody system sensora będzie aktywny.

Naciśnij przycisk, aby zresetować odbiornik to trybu kontrolnego.

WYMIANA BATERII W CZUJNIKU DESZCZU

Czujnik wykorzystuje dwie baterie 3V CR2032 (lub podobne). Pamiętaj o zachowaniu biegunowości przy wkładaniu nowych baterii

Sposób wymiany baterii obrazuje rysunek nr 29

SPECYFIKACJA:

Maksymalny zasięg czujnika wynosi 152,4m. Zasięg zależy jednak od naturalnych przeszkód znajdujących na drodze sygnału radiowego.

TWRS-I – wyłącznik deszczu bezprzewodowy

TWRFS-I – wyłącznik deszczu bezprzewodowy z czujnikiem mrozu

Średnia żywotność baterii: 5lat

Temperatura działania: -29oC do 49oC

Zasilanie: 22-28V AC/DC, 100mA