Wirnik typu Mini 8 został zaprojektowany do stosowania w instalacjach mieszkaniowych oraz małych instalacjach przemysłowych. Dostępny jest w trzech rozmiarach: 4" auto-matyczny (typ pop up), 6” automatyczny (pop up) oraz 12” automatyczny (typ pop up).

Montowanie dyszy

Dysza 1,5 GPM jest wstępnie zainstalowana fabrycznie. Dysza o strukturze rozgałęź-zionej, składająca się z czterech dodatkowych dysz, jest dostarczona z każdym wirni-kiem (Rys. 1). Prosimy zapoznać się z tabelą wydajności dyszy z danym tempem prze-pływu. Używając różnych kombinacji tempa przepływu dyszy, można równoważyć pracę zraszaczy w celu osiągnięcia w przybliżeniu tych samych ilości opadów.

Każdy produkt Mini 8 zawiera dwa klucze wirnika Mini 8. Klucz Mini 8 używany jest do podciągania trzpienia, usuwania dyszy, redukcji promienia i ustawiania łuku (Rys. 2).

Wyjmowanie/wkładanie dyszy

Użyj zaopatrzonej w skrzydełka części klucza by podciągnąć podstawkę w celu uzyska-nia dostępu do wylotu dyszy. Włóż klucz do otworu podciągającego (Rys. 3), obróć o 90˚ i podciągnij. Przytrzymaj trzpień w pozycji podciągniętej.

Używając końcówki klucza, przekręć śrubę ustawiania promienia przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, aż do odblokowania górnej części dyszy. Patrz Rysunek 4A.

Włóż klucz do otworu znajdującego się po prawej stronie dyszy, trzymając spiczastą końcówkę klucza skierowaną ku górze. Użyj spiczastej końcówki do wyjęcia dyszy. Patrz Rys. 4B.

Aby zainstalować dyszę, wepchnij dyszę do gniazda (Rys. 5A). Przekręć śrubę ustawie-nia promienia zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pożądanej pozycji, upewniając się, iż znajduje się ona w pozycji zapewniającej utrzymanie dyszy na miejscu, nawet jeśli zmniejszenie promienia nie jest wymagane (Rys. 5B).

Ustawianie Łuku

Łuk wirnika Mini 8 jest wstępnie fabrycznie ustawiony na 90˚.

Wirnik Mini 8 ma zamocowany lewy ogranicznik. Aby odnaleźć umiejscowienie lewego ogranicznika, przekręć głowicę dyszy zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo) aż do zatrzymania, po czym przekręć głowicę dyszy z powrotem o pełny obrót w lewo.

Aby zwiększyć łuk, włóż klucz do nastawiacza łuku przedstawionego na Rys. 6. Przytrzymaj głowicę na miejscu, jednocześnie obracając przyrząd zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nie przerywaj przekręcania, aż do wskazania przez strzałkę wskaźnika kąta łuku.

Przykład na Rys. 7: łuk ustawiono na 270˚. Zraszacz będzie zatem nawadniał teren 
od lewego ogranicznika i obracał się zgodnie z ruchem wskazówek zegara (Patrz Rys. 8), aż do dotarcia do ustawionego prawego ogranicznika, tj. do 270˚. Następnie zraszacz powróci do lewego ogranicznika, po czym powtórzy cały cykl.

Aby zmniejszyć łuk, włóż klucz do nastawiacza łuku. Przytrzymaj głowicę w miejscu, przekręcając jednocześnie przyrząd przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Nie przerywaj przekręcania, aż strzałka wskaże pożądany łuk.

Aby ustawić łuk w trakcie pracy wirnika, przekręć delikatnie głowicę w kierunku spryskiwania. Kiedy lewy ogranicznik zostanie zlokalizowany, postępuj zgodnie z powyższymi wytycznymi by zwiększyć lub zmniejszyć łuk.

Aby zgrać lewy ogranicznik z cechami terenu, określającym lewą granicę nawadnianego obszaru, przekręć powłokę obudowy i skieruj lewy ogranicznik w pożądanym kierunku. Można również podciągnąć trzpień kluczem i obrócić DOLNĄ część trzpienia, aż lewy ogranicznik znajdzie się w pożądanej pozycji. NIE obracaj GÓRNEJ części trzpienia.

Wskazówki Dotyczące Instalacji

Wirnik Mini 8 powinien być instalowany z pokrywą na poziomie urządzonego terenu. 
Nie jest zaprojektowany do montażu poniżej poziomu terenu. Patrz Rysunek 9.

W celu zmniejszenia rozrzutu promienia o wartość do 25 % można użyć śruby ustawienia promienia. 
Należy pamiętać, iż nie zmniejsza to przepływu dyszy.

Konserwacja sita

Dostęp do sita można uzyskać poprzez dno podstawki. Usuń pokrywę Mini 8 i zdejmij zestaw trzpienia z powłoki obudowy. Jeśli jest zaślepiony, sito można usunąć, wyczyścić i zainstalować ponownie w podstawce.

Wydajność dyszy Mini 8

| Dysza (Galony) | Ciśn. (PSI) | Przepływ GPM | Promień (stopy) | Ciśn. (kPa) | Przepływ (l/m) | Przepływ (m3/h) | Prom.(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,75 | 30 40 50 | 0,8 0,9 1,2 | 19 20 21 | 207 276 345 | 3,03 3,41 4,54 | 0,2 0,2 0,3 | 5,8 6,1 6,4 |
| 1,0 | 30 40 50 | 1,1 1,3 1,5 | 22 23 24 | 207 276 345 | 4,16 4,92 5,68 | 0,2 0,3 0,3 | 6,7 7,0 7,3 |
| 1,5 | 30 40 50 | 1,2 1,4 1,6 | 26 28 30 | 207 276 345 | 4,54 5,30 6,06 | 0,3 0,3 0,4 | 7,9 8,5 9,1 |
| 2,0 | 30 40 50 | 1,4 1,7 2,0 | 30 31 32 | 207 276 345 | 5,30 6,43 7,57 | 0,3 0,4 0,5 | 9,1 9,4 9,8 |
| 3,0 | 30 40 50 | 2,3 2,6 3,0 | 33 34 35 | 207 276 345 | 8,71 9,84 11,36 | 0,5 0,6 0,7 | 10,1 10,4 10,7 |

© 2002 The Toro Company 	Numer formularza 373-0266 Rev. A

Dystrybutor Regionalny:

GARDEN SERWIS

0601 767726

Warszawa ul. Łodygowa 74

# Text boxes

Mini 8: Zraszacz z przekładnią zębatą

Instrukcja obsługi

Rys. 2

Rys. 8

Rys. 1

Dysza rozgałęziona

Klucz wirnika Mini 8

Regulator

łuku

Otwór klucza

Regulacja promienia / Śruba wstrzymująca dyszy

Wskaźnik kąta łuku

Rys. 7

Rys. 6

Zwiększenie

Zmniejszenie

Pozycja lewego ogranicznika

Wskaźnik kąta pokazuje 270˚

Pozycja lewego ogranicznika

Regulowana pozycja prawego ogranicznika

(270˚)

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 9

sito

Rys. 10

6" Pop Up

12" Pop Up