Spis treści

Wprowadzenie	4

Ogólne informacje dotyczące poruszania się po opcjach wyświetlacza	4

Elementy płyty głównej	6

Elementy płyty pobocznej	6

Diagnostyka rozruchowa	7

Klawisz powrotu (HOME)	7

Ustawienia Systemu	8

Ustawienia stacji	10

Nawadnianie zaplanowane	11

Program nawadniania w trybie narastającym	13

Podlewanie ręczne	14

Wieloręczne	14

Spryskiwacz	15

Instrukcje do uruchomienia programu ręcznego	15

Dostosowanie procentowe (%)	16

Klawisz Start	16

Klawisz zatrzymania/wznowienia	17

Klawisz Stop	18

Diagnostyka	19

Specyfikacje bezpiecznika i przerywacza obwodów	20

Specyfikacje sterownika	20

Kompatybilność elektromagnetyczna	20

# Wprowadzenie

Toro TDC-100/200 łączy w sobie elastyczność modułową, łatwość stosowania i zwiększoną programowalność pojedynczym sterownikiem. Modularność oznacza elastyczność. TDC-100/200 może kontrolować do 200 stacji.

Intuicyjny interfejs użytkownika jest łatwy w obsłudze i zawiera podświetlenie dla poprawy widoczności w warunkach słabego oświetlenia, niemniej jednak jest bardzo dobrze widoczny w ostrym świetle. Kombinacja klawiszy menu płyty czołowej, strzałki nawigacji i pokrętło wejścia umożliwia łatwe poruszanie się po menu i szybkie wprowadzanie ustawień.

Z 10 programami nawadniania, TDC-100/200 pozwala na elastyczne programowanie.

# Ogólne informacje dotyczące poruszania się po opcjach wyświetlacza

Naciśnięcie klawisza menu na TDC-100/200 wyświetli pozycje menu. Pozycje z polami zawierającymi wartości, które można edytować są nazywane polami edytowalnymi. Użyj klawiszy strzałek  do poruszania się po menu i polach edytowalnych. Modyfikowanie wybranych wartości odbywa się przez przechodzenie do kolejnych opcji przy użyciu pokrętła wejścia . Wartości zostaną zapamiętane automatycznie po wyjściu z pola edytowalnego lub naciśnięciu innego klawisza menu. Naciśnięcie klawisza HOME  także spowoduje zapisanie wprowadzonych zmian i pozwoli wrócić do wyświetlacza początkowego (HOME).

Ponadto, jeśli klawiatura nie będzie używana przez pięć minut, sterownik automatycznie zapisze wprowadzone zmiany i spowoduje ponowne wyświetlenie wyświetlacza początkowego.

Mechanizm regulacji czasu

- Strzałki w prawo i w lewo pozwalają na wybranie następnego pola edytowalnego w ramach tej samej linii menu. Jakiekolwiek zmiany zostaną zapamiętane po wyjściu z tego danego pola.

- Strzałki w górę i w dół pozwalają na przejście w górę i w dół przez pozycje menu.

- Wyświetlacz oparty jest na panelu ciekłokrystalicznym LCD.

- Pokrętło wejścia pozwala na przewinięcie wartości w ramach wybranych pól edytowalnych.

- Klawisz powrotu HOME pozwala na wyjście z jakiekolwiek funkcji menu i powrót sterownika do normalnego działania. Po wciśnięciu klawisza HOME wszystkie zmiany ustawień zostaną zapamiętane.

- Klawisz menu sterowania podlewania ręcznego pozwala na ręczne uruchomienie stacji lub programu(-ów).

- Klawisz menu zaplanowanego podlewania pozwala na stworzenie/modyfikację programów nawadniania. Użyj tej funkcji, by wyznaczyć typ programu (standardowy lub wzrostowy), dni podlewania, pory startu, pory zakończenia, pory opóźnienia, czas trwania opryskiwania, powtórzenia, czas wsiąkania, stacje, czasy przebiegu i maksymalne jednoczesne stacje na program.

- Klawisz menu diagnostyki pozwala prowadzić testy komunikacyjne dekodera i cewek.

- Klawisz menu ustawień stacji pozwala na modyfikację parametrów stacji. W ramach tego ustawienia, można ustawić numer stacji i przypisać ją do określonego dekodera, stacji dekodera i ścieżki, określić każdą stację, dopasowanie procentowe, wyłączyć stację z jakiejkolwiek działalności przez zatrzymanie stacji na konkretną liczbę, ustawić typ stacji na przełącznik i tworzyć bądź edytować opis/nazwę stacji.

- Klawisz menu dostosowania procentowego pozwala na dopasowanie podlewania do określonego zakresu procentowego. Użytkownik może określić dostosowanie procentowe dla programów i stacji.

- Klawisz start będzie realizował wybrany program lub obsługę ręczną.

- Klawisz PAUZA/WZNOWIENIE zatrzyma aktualnie uruchomiony program(y). Nacisnąć Klawisz podczas przerwy i wybrać kontynuowanie działania.

- Klawisz stop anuluje bieżący program/bieżące programy lub stację (-e).

- Klawisz menu ustawień systemowych pozwala użytkownikowi na modyfikację parametrów sterownika. Użytkownik może określić czas trwania wstrzymania dla działania sterownika, zestaw języków, czas, datę, zmianę dnia, opóźnienie stacji, maksymalną liczbę stacji, które mają działać jednocześnie, dopasować kontrast wyświetlacza i określić typ czujnika. W ramach tego menu, użytkownik może również zresetować wszystkie programy, zresetować parametry stacji i zresetować wszystkie blokady.

# Elementy płyty głównej

# Elementy płyty pobocznej

16 DIODA Zasilania

17 Bezpiecznik płyty pobocznej (8), 3,15 A (fast-blow)

# Diagnostyka rozruchowa

Z chwilą podłączenia zasilania, sterownik wyświetli:

TDC-100/200 podejmie test diagnostyczny automatycznie w czasie zasilania. Funkcja ta zajmuje około dziesięć sekund i nie może być pominięta. Jeżeli podczas testu diagnostycznego wykryty zostanie problem, zostanie on wskazany na wyświetlaczu.

Po ukończeniu, na pięć sekund zostanie wyświetlona informacja o statusie urządzenia. Informacja ta nie może być edytowana. Informacja brzmi:

Linia 1: TDC-100/200 Wersja oprogramowania i Data uaktualnienia

Linia 2: Wykryto: [xx stacji, rr czujników] (xx = liczba wykrytych stacji, rr = liczba wykrytych czujników)

Linia 3: Ostatnia data czasu przestoju mocy i godzina

Przykład:

Po wygaśnięciu komunikatu diagnostycznego wyświetlacz wróci do ekranu początkowego HOME.

Przykład komunikatu wyświetlacza HOME:

# Klawisz powrotu (HOME)

Naciśnięcie klawisza HOME przywróci domyślne ustawienia wyświetlacza. Podczas edycji programów nawadniania, stacji lub systemu ustawień, naciśnięcie klawisza HOME zapisze jakiekolwiek zmiany ustawień i przeniesie użytkownika do wyświetlacza HOME. Przykład komunikatu wyświetlacza HOME:

Linia zmiany daty wyświetli czas uruchomienia następnego programu (Next start: HH:MM), jeżeli bieżący dzień jest aktywnym dniem podlewania. Jeżeli sterownik nadzoruje program, linia zmiany daty wyświetli komunikat Aktywne xx programów, by wskazać liczbę aktywnych programów.

Jeżeli sterownik ma aktywnie działający program, wyświetlacz wskaże:

( "%" przed czasem działania: stacja 1 w trybie dostosowania procentowego)

(P01 wskazuje, że program 01 jest aktualnie aktywny)

(Symbol "D" po numerze stacji wskazuje na to, że stacja 3 jest wyłączona.)

(Symbol "P" po numerze stacji wskazuje na to, że program 02 jest zatrzymany.)

("Man" wskazuje, że sterowanie ręczne podlewania jest obecnie aktywne)

(Symbol "S" po numerze stacji wskazuje na to, że program 02 jest ustawiony.)

Uwaga: szeregowanie programów ma miejsce, gdy sterownik nadzoruje program, w którym przekroczony został limit maksymalnej ilości stacji działających jednocześnie. Dodatkowe zaplanowane programy zostaną zaszeregowane (tj. ich uruchomienie zostanie opóźnione) do chwili, gdy możliwa będzie aktywacja kolejnej dostępnej stacji.

# Ustawienia Systemu

Funkcja Ustawienia systemu pozwala na ustawienie parametrów sterownika, takich jak czas, data i język.

Użyj strzałki w górę lub w dół  do poruszania się po menu.

Użyj strzałki w lewo lub w prawo , by przejść do następnego pola edytowalnego w tej samej linii menu. Użyj pokrętła wejścia  , aby wybrać wartości podczas edycji.

Języki:	Domyślny, angielski. Opcje dostępne wkrótce: hiszpański, francuski, niemiecki i włoski.

Ustawianie zegara:	Użyj tej funkcji, by ustawić aktualny czas.

Tryb zegara: 	Użyj tej funkcji, by wybrać tryb zegara między trybem AM/PM (12-godzinnym) i trybem 24-godzinnym.

Data:	Użyj tej funkcji, by ustawić aktualną datę.

Zmiana dnia:	Użyj tej funkcji, by ustawić czas „zmiany dnia". „Zmiana dnia” to określona pora, kiedy sterownik zmieni datę na kolejny dzień. Domyślna zmiana dnia następuje o godz. 00:00. Regulowanie czasu zmiany dnia pozwala uruchamiać programy przez całą noc w tym samym aktywnym harmonogramie dnia. Programy z czasami przebiegu poza porę zmiany dnia są pozostawione do zakończenia.

Tryb systemu: 	Użyj tej funkcji w celu przełączenia między trybami Golf i Komercyjny.

Wyłączanie LP:  	System TDC może być wyposażony w układ niskiego ciśnienia pozwalający wykrywać awarie systemu. Użyj tej funkcji, by ustawić czas zwłoki, zanim sterownik ponownie nie zareaguje na stan niskiego ciśnienia przed zamknięciem całego systemu. Ta zwłoka wyeliminuje sytuacje, gdy system zostaje wyłączony z powodu nagłych skoków ciśnienia wody.

Opóźn. Sta: 	Użyj tej funkcji, by ustawić opóźnienie stacji sterownika. Opóźnienie stacji określa czas oczekiwania przed uruchomieniem następnej stacji, gdy jedna z nich skończyła swój cykl podlewania. Ta zwłoka jest wykorzystywana, aby umożliwić znormalizowanie systemu między uruchomieniami stacji.

Max. Sim. Sta: 	Użyj tej funkcji, by ustawić maksymalną liczbę jednocześnie działających stacji. Ten próg zostanie zastosowany do wszystkich programów i funkcji ręcznego nawadniania. Każdy program będzie mógł wówczas być ustawiony z dolnym ograniczeniem, jeśli to konieczne.
Przykład: Sterownik jest ustawiony z maksymalnie 7 jednocześnie działającymi stacjami. We wszystkich programach sterownik uruchomi maksymalnie 7 stacji, a każdy z nich można zaprogramować z mniejszym limitem aktywnych stacji (6, 5, 4, itd.).

Jednostki: 	Użyj tej funkcji do zmiany jednostek urządzeń kontrolujących między angielskimi (standard USA) i metrycznymi.

Dostosowanie 	Użyj tej funkcji, by dostosować kontrast ekranu LCD. Użyj pokrętła wejścia , by wyświetlacza:	przyciemnić lub rozjaśnić wyświetlacz tekstowy.

Czujnik: 	(do przyszłego wykorzystania.)

Wstrzymanie: 	Użyj tej funkcji do zawieszenia działania sterownika i wybrania czasu trwania zawieszenia od 	Dziś, do 02-30 dni, na stałe lub Brak.

Resetowanie 	Użyj tej funkcji, by zresetować wszystkie sterowniki programów nawadniania wybierając programów: 	TAK. Po wybraniu TAK, należy nacisnąć strzałki w górę lub w dół  , by uruchomić 	funkcję. Na wyświetlaczu pojawi się:

Wszystkie dane programu zostaną skasowane po udanym zresetowaniu.

Ustawienia 	Użyj tej funkcji, by zresetować wszystkie ustawienia stacji wybierając TAK. Po wybraniu resetowania: 	TAK, należy nacisnąć strzałki w górę lub w dół , by uruchomić funkcję. Na 	wyświetlaczu pojawi się:

Po pomyślnym zresetowaniu wszystkie ustawienia stacji zostaną skasowane.

Resetuj 	Użyj tej funkcji, by zresetować ustawienia sterownika wybierając TAK. Po wybraniu jednostki: 	TAK, należy nacisnąć strzałki w górę lub w dół , by uruchomić funkcję. Na 	wyświetlaczu pojawi się:

Po 10 sekundowym odliczaniu, sterownik zainicjuje ponownie system operacyjny.

Zresetowanie urządzenia skasuje wszystkie określone przez użytkownika dane programu i 	wartości konfiguracji zachowane w pamięci sterownika.

Resetuj	Użyj tej funkcji, by zresetować wszystkie stacje, które są wyłączane przez wybór TAK wyłączenie:  	dla danej stacji. Po wybraniu TAK, należy nacisnąć strzałki w górę lub w dół , by 	uruchomić funkcję. Na wyświetlaczu pojawi się:

# Ustawienia stacji

Funkcja Ustawienia stacji pozwala na ustawienie parametrów odpowiednich dla każdej stacji.

Użyj strzałki w górę lub w dół   do poruszania się po menu.

Użyj strzałki w lewo lub w prawo , by przejść do następnego pola edytowalnego w tej samej linii menu.

Użyj pokrętła wejścia , aby wybrać wartości podczas edycji.

S01:	Wybierz stację, którą chcesz edytować w tym zakresie. Wybierz od stacji 01 do 200 – maksymalnej liczby stacji obsługiwanych przez sterownik.

100%: 	Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne okoliczności wymagają modyfikacji programu nawadniania, może go łatwo wyregulować przez zmianę procentu dostosowania. Działanie stacji może być zredukowane do 000% (WYŁĄCZONY) lub podwyższone w górę do 900%. 100% to działanie standardowe.

Adres dekodera:	Wprowadzić 5-cyfrowy kod adresu dekodera, który odpowiada wyznaczonej stacji.

Dekoder Stacji: 	W przypadku korzystania z dekodera 2- lub 4-stacyjnego, wybrać stację dekodera przypisaną do wyznaczonej stacji.
Kody kolorowe stacji dekodera
CZERWONY = Stacja dekodera 1 ZIELONY = Stacja dekodera 2 POMARAŃCZOWY = Stacja dekodera 3 NIEBIESKI = Stacja dekodera 4

Ścieżka:	Wybrać prawidłową ścieżkę przewodu (1 lub 2). Wprowadzić ścieżkę przewodu 01 dla stacji podłączonych do pierwszej płyty pobocznej i ścieżkę przewodu 2 dla drugiej płyty pobocznej.

Wyłącz: 	Użyj tej funkcji, by wyłączyć działanie stacji przez wybór TAK z menu. Wznowić działanie stacji wybierając Nie z menu.

Plan działania na dziś:	To menu wyświetli całkowity zaplanowany czas działania stacji na bieżący dzień.

Woda na dziś:	To menu wyświetli całkowity czas działania stacji, jaki upłynął danego dnia.

Przełącznik Is: 	Użyj tej funkcji, by przypisać wybraną stację do przełącznika. Kiedy przełącznik (stacja) działa, zawór główny lub pompa nie uruchomi się.

Wstrzymanie stacji: 	Użyj tego menu, by opóźnić działanie tej stacji. Wybrać czasu trwania wstrzymania od 01–30 dni, na stałe lub nie. Ta funkcja jest przydatna, gdy określona stacja musi zostać wyłączona bez wpływania na jakiekolwiek programy.

Edycja Nazwy: 	Użyj tej funkcji, by przypisać nazwę opisową do stacji. W trybie Golf, format nazwy to XX-AA-YYY, gdzie XX oznacza numer dołka na polu golfowym, AA oznacza skrót nazwy obszaru, a YYY oznacza numer spryskiwacza na danym obszarze. Korzystając z tej formy nazewnictwa łatwo zorientować się gdzie i na którym obszarze pracuje dana stacja.
Wykaz skrótów nazw obszaru
GR = murawa DR = teren treningowy TE = rzutnia CL = budynek klubu FW = alejki
LA = teren wokół pola RF = rough PG = green AP = teren wokół dołka (approach)
MS = różne
W trybie Komercyjnym można wyznaczyć 10-znakową nazwę wedle własnego uznania, taką jak „krzewy” lub „tylny trawnik".

Zawór główny: 	Użyj tej funkcji, by przypisać wybraną stację do konkretnego zaworu głównego.
Propozycja: Przypisać do zaworu głównego numer stacji, który nie będzie kolidował z Państwa programowaniem, taki jak 100 lub 200.

Czujniki przepływu:	(do przyszłego wykorzystania)

Napięcie wyjścia:	Użyj tej funkcji, by wybrać napięcie wyjściowe sterownika. Możliwy jest wybór 15 lub 20 V prądu stałego.
Uwaga: dla prawidłowego funkcjonowania, zamontować tylko kompatybilne solenoidy zatrzaskowe na prąd stały.

# Nawadnianie zaplanowane

TDC-100/200 posiada 10 w pełni niezależnych programów pre-definiowanych. Z dwoma typami programów do wyboru, można dalej indywidualnie dopasować programy nawadniania do każdego typu terenu.

- Standardowy program nawadniania uruchomi stację lub grupy stacji, codziennie, o sześciu porach. Każda stacja będzie pracować przez czas określony w godzinach, minutach i sekundach. W programie tym można określić dostosowanie procentowe i maksymalną liczba stacji działających jednocześnie w przeliczeniu na dany program.

- Program nawadniania w trybie narastającym uruchomi stację lub grupy stacji na pewien czas. Program powtórzy cykl po tym, jak wygaśnie określony czas opóźnienia i będzie powtarzał w sposób ciągły pomiędzy ustawionymi Czasem rozpoczęcia i końca. Dostosowanie procentowe oraz jednoczesne uruchomienie stacji można podać w tym programie.

Aby użyć tych programów automatycznie lub ręcznie, każdy program musi być skonfigurowany.

Standardowy program nawadniania:

Przykład standardowego programu nawadniania: Utworzyć program 02 ze stacjami 6–10 działającymi po 15 minut każda i stacjami 15–20 działającymi po 10 minut każda bez dostosowania procentowego. Ustawić czas rozpoczęcia na 6:30 z maksymalnie pięcioma stacjami aktywnymi jednocześnie.

- Nacisnąć klawisz zaplanowanego podlewania . Kursor jest początkowo zlokalizowany przy wyborze programu. Użyj pokrętła wejścia , aby wybrać program (P01–P10), który chcecie Państwo utworzyć bądź zmodyfikować. Dla tego przykładu wybrać 2.

- Użyj strzałki w prawo , by ustandardyzować do pola dostosowania procentowego. Normalnie to ustawienie wynosi 100%, chyba że warunki atmosferyczne lub inne warunki wskazują na to, że konieczne jest mniejsze lub większe nawadnianie. Użyj pokrętła wejścia , by dopasować ustawienia. Dla tego przykładu, regulacja jest nie konieczna.

- Użyj strzałki w dół , by przesunąć kursor do Wstrzymania. Użyj tej funkcji do zawieszenia działania programu. Wybierz spomiędzy Brak, Dziś, 02 - 30 dni lub Stałe. Dla tego przykładu, wybrać Brak.

- Użyj strzałki w dół , by przesunąć kursor do położenia Typ. Użyj pokrętła wejścia , by dopasować ustawienia. Dla tego przykładu, ustawić typ na Standard.

- Użyj strzałki w dół , by przesunąć kursor do Dni. Użyj pokrętła wejścia , aby wybrać  interwał aktywacji programu od 01–30 dni. Wybrać 01 do codziennego, 02 dla co drugiego dnia, 03 dla co trzeciego dnia itd. Przykład nie wymaga ustalonego przedziału czasowego. Pozostawić ustawienie Dni na SMTWTFS

- Użyj strzałki w dół , by przesunąć kursor do Ustawień. Użyj pokrętła wejścia, aby wybrać z dowolnych wcześniej zaprogramowanych odstępów czasu (Wszystkie, Dni naprzemienne, Tylko dni tygodnia, Tylko weekendy, Żadne lub Ustawienia użytkownika). Aby stworzyć własny przedział czasowy aktywacji programu, wybrać Ustawienia. Użyj klawisza strzałki w prawo , aby wybrać dzień tygodnia w którym chcecie Państwo podlewać i użyć pokrętła wejścia , by uruchomić (X) lub wyłączyć (wyczyścić) wybór. Dla tego przykładu, uruchomić tylko M (poniedziałek), W (środa) i F (piątek). Poniedziałek, wtorek i piątek pierwszego i drugiego tygodnia powinny posiadać znak X, podczas gdy reszta jest pusta.

- Użyj strzałki w dół , by przesunąć kursor na Start. Pierwsze pole wskaże numer czasu rozpoczęcia. Każdy program może mieć maksymalnie 24 pór rozpoczęcia. Użyj pokrętła wejścia , aby wybrać czas rozpoczęcia tworzony lub modyfikowany. Użyj strzałki w prawo , by przejść do pola czasu. Użyj pokrętła wejścia , aby wybrać czas rozpoczęcia w godzinach i minutach (GG:MM). Powtórzyć krok 7 dla dodatkowych pór rozpoczęcia. Dla tego przykładu, ustawić czas rozpoczęcia 01 na 05:45.
(kontynuacja na następnej stronie)

- Użyj strzałki w dół , aby przesunąć kursor do pola Spryskiwacza. Użyj pokrętła wejścia , aby ustawić czas pracy Spryskiwacza. Kiedy ustawiony jest czas pracy Spryskiwacza (0–99 minut), gwiazdka znajduje się przed numerem czasu startu wskazując, że ten czas rozpoczęcia jest startem Spryskiwacza. Podczas opryskiwania, stacje uruchomią się na czas trwania oprysku niezależnie od ich nadanych czasów przebiegu. Dla tego przykładu, nie należy ustawiać czasu pracy Spryskiwacza.

- Użyj strzałki w dół , aby przesunąć kursor do Liczba Powtórzeń. Użyj pokrętła wejścia , aby wprowadzić liczbę powtórzeń cyklu, jakie program ma wykonać. Dla tego przykładu, wybierz Powtórz 00.

- Użyj strzałki w dół , aby przesunąć kursor do Nr nasiąkania. Użyj pokrętła wejścia , aby wprowadzić czas pracy namaczania, zanim stacja zostanie ponownie uruchomiona. Dla tego przykładu ustawić czas namaczania na 00:10:00.

- Użyj strzałki w dół , aby przesunąć kursor do pola Nr Sta. Użyj pokrętła wejścia , aby wybrać prawidłową wartość pierwszej stacji, która jest nawadniana. Dla tego przykładu, wybierz stację 06.

- Użyj strzałki w prawo , aby przesunąć kursor do następnej wartości. Ta wartość wskaże ostatnią stację zakresu. Jeżeli nawadnia się tylko jedną stację, ta wartość powinna być taka sama jak pierwsza. Dla tego przykładu, wybierz stację 10.

- Użyj strzałki w prawo, aby przesunąć kursor do następnego pola. To pole wskaże czas pracy w godzinach, minutach i sekundach (GG:MM:SS). Użyj pokrętła wejścia  i klawisza strzałki w prawo , aby wybrać odpowiednią wartość czasu pracy. Dla tego przykładu, ustawić wartość na 00:15. Powtórzyć kroki 8–10, by wyznaczyć stacje 10–20 z czasem pracy 10 minut.

- Użyj strzałki w dół , aby przesunąć kursor do pozycji Jednoczesne. Użyj pokrętła wejścia , aby wybrać maksymalną dopuszczalną ilość stacji działających jednocześnie. Dla tego przykładu, ustawić wartość na 05.
Uwaga: Ustawienie programu jednocześnie ogranicza się do jednoczesnej wartości systemu.
Po zakończeniu, ekran powinien pokazywać:

Program nawadniania w trybie narastającym:

Przykład programu nawadniania w trybie narastającym: Utworzyć program 3 ze stacjami 21–30 przez 5 minut każda bez dostosowania procentowego. Ustawić czas rozpoczęcia na 6:30 i czas zakończenia na 16:00. Ustawić opóźnienie na 2 godziny 15 minut i maksymalną liczbę jednocześnie działających stacji na 5.

- Nacisnąć klawisz zaplanowanego podlewania . Kursor początkowo znajduje się przy polu wyboru programu. Użyj pokrętła wejścia , aby wybrać program (P01–P10), który chcecie Państwo utworzyć bądź zmodyfikować. Dla tego przykładu należy wybrać program 3.

- Użyj strzałki w prawo , aby przejść do pola dostosowania procentowego. Normalnie to ustawienie wynosi 100%, chyba że warunki atmosferyczne lub inne okoliczności wskazują na to, że konieczne jest mniejsze lub większe nawadnianie. Użyj pokrętła wejścia , by dopasować ustawienia. Dla tego przykładu regulacja nie jest konieczna.

- Użyj strzałki w dół , by przesunąć kursor do pola Wstrzymanie. Użyj tej funkcji do zawieszenia działania programu. Wybierz spomiędzy Brak, Dziś, 02 - 30 dni lub Stałe. Dla tego przykładu wybrać Brak.

- Użyj strzałki w dół , by przesunąć kursor do Typu. Użyj pokrętła wejścia , by dopasować ustawienia. Dla tego przykładu, ustawić Typ na Narastająco.

- Użyj strzałki w dół , by przesunąć kursor na Start. Ten czas rozpoczęcia wskaże punkt uruchomienia cyklu wzrostu. Użyj pokrętła wejścia , aby wybrać wartość czasu rozpoczęcia. Użyj strzałki w lewo lub w prawo , by poruszać się między polami godzin i minut. Dla tego przykładu, ustawić czas rozpoczęcia na 06:30.

- Użyj strzałki w dół , aby przesunąć kursor do Końca. Ten czas końcowy wskaże punkt końcowy podlewania w trybie narastającym. Użyj pokrętła wejścia , aby wybrać wartość końca czasu. Użyj strzałki w lewo lub w prawo , aby poruszać się między polami godzin i minut. Dla tego przykładu, ustawić czas końcowy na 16:00.

- Użyj strzałki w dół , aby przesunąć kursor do Opóźnienia. W ten sposób ustalony zostanie czas oczekiwania między cyklami programu. Użyj pokrętła wejścia , aby wybrać wartość opóźnienia czasowego. Użyj strzałki w lewo lub w prawo , by poruszać się między polami godzin i minut. Dla tego przykładu ustawić opóźnienie czasowe na 02:15.

- Użyj strzałki w dół , aby przesunąć kursor do Sta #. Użyj pokrętła wejścia , aby wybrać prawidłową wartość pierwszej stacji, która jest nawadniana. Dla tego przykładu, wybierz stację 21.

- Użyj strzałki w prawo , aby przesunąć kursor do następnej wartości. Ta wartość wskaże ostatnią stację zakresu. Jeżeli nawadnia się tylko jedną stację, ta wartość powinna być taka sama jak pierwsza wartość. Dla tego przykładu, wybierz stację 30.

- Użyj strzałki w prawo , aby przesunąć kursor do następnego pola. To pole wskaże czas pracy w godzinach, minutach i sekundach (GG:MM:SS). Użyj pokrętła wejścia  i klawisza strzałki w prawo , aby wybrać odpowiednią wartość czasu pracy. Dla tego przykładu, ustawić czas pracy na 00:05.

- Użyj strzałki w dół , aby przesunąć kursor do Jednoczesnego. Użyj pokrętła wejścia , aby wybrać maksymalną dopuszczalną działającą jednocześnie stację. Dla tego przykładu, ustawić wartość na 05.

Po zakończeniu, ekran powinien pokazywać:

# Podlewanie ręczne

Funkcje podlewania ręcznego stosuje się dla dodatkowego podlewania jeżeli program nawadniania nie jest wystarczający. Mogą one być także używane do usuwania każdej stacji dla prawidłowego funkcjonowania. Naciśnięcie klawisza podlewania ręcznego pozwoli na dostęp do trzech funkcji nawadniania ręcznego: Wieloręczne, Spryskiwacz i Program.

Wieloręczne: Wybrać tryb wielo-ręczny w celu uruchomienia stacji lub grupy stacji z określonym czasem pracy.

Wskazówki uruchomienia stacji wieloręcznej

Przykład uruchomienia stacji ręcznej: Uruchomić stacje 1–12 z czasem pracy po 5 minut każda i ograniczyć podlewanie do 3 stacji jednocześnie.

Uwaga: Funkcja wielo-ręczna jest ograniczona do maksymalnych jednoczesnych ustawień stacji sterownika. W przypadkach, w których program działa i tryb wielo-ręczny jest aktywowany, sterownik uruchomi wszystkie stacje określone w trybie wielo-ręcznym oprócz aktualnie uruchomionej stacji. Tak więc, tryb wielo-ręczny pozwoli sterownikowi przekroczyć maksymalne jednoczesne ustawienia stacji.

- Nacisnąć klawisz podlewania ręcznego .

- Kursor powinien znajdować się w polu trybu ręcznego, użyi pokrętła wejścia , aby wybrać tryb wieloręczny.

- Użyj strzałki w dół , aby przesunąć kursor do Sta #. Użyj pokrętła wejścia , aby wybrać prawidłową wartość pierwszej stacji, która jest nawadniana. Dla tego przykładu, wybrać stację 01.

- Użyj strzałki w prawo , aby przesunąć kursor do następnej wartości. Ta wartość wskaże ostatnią stację zakresu. Jeżeli nawadnia się tylko jedną stację, ta wartość powinna być taka sama jak pierwsza wartość. Dla tego przykładu, wybrać stację 12.

- Użyj strzałki w prawo , aby przesunąć kursor do następnego pola. To pole wskaże czas pracy w godzinach, minutach i sekundach (GG:MM:SS). Użyj pokrętła wejścia  i klawisza strzałki w prawo , aby wybrać odpowiednią wartość czasu pracy. Dla tego przykładu, ustawić wartość na 00:05.

- Użyj strzałki w dół , aby przesunąć kursor do następnego pola. Należy zauważyć, że powstała nowa linia stacji. Wypełnić tylko tą linię w przypadku nawadniania wielu zakresów stacji, w przeciwnym razie, pozostawić tą linię pustą.

- Użyj strzałki w dół , aby przesunąć kursor do pozycji Jednoczesne. Użyj pokrętła wejścia , aby wybrać stacje maksymalnego równoczesnego nawadniania. Dla tego przykładu, ustawić wartość na 03.

- Po zakończeniu, nacisnąć klawisz Start  w celu uruchomienia lub uruchomić klawisz powrotu , aby anulować i powrócić do ustawień domyślnych wyświetlacza.

Uwaga: Naciśnięcie klawisza powrotu zapisze wprowadzane wartości.

Po zakończeniu, ekran powinien pokazywać:

Spryskiwacz - Wybrać Spryskiwacz w celu uruchomienia wszystkich stacji w wybranym programie nawadniania dla określonego czasu pracy.

Uwaga: Maksymalna liczba jednoczesnych stacji ustawionych w programie nadal ma zastosowanie.

Wskazówki uruchomienia Spryskiwacza ręcznego

Przykład uruchomienia Spryskiwacza: Uruchomić ręcznie wszystkie stacje w programie 3 po 2 minuty każdy.

Uwaga: Program nawadniania musi być skonfigurowany w celu uruchomienia Spryskiwacza ręcznego.

- Nacisnąć klawisz podlewania ręcznego .

- Kursor powinien znajdować się w polu trybu ręcznego. Użyj pokrętła wejścia , aby wybrać Spryskiwacz.

- Użyj strzałki w dół , aby przesunąć kursor do czasu pracy. Użyj pokrętła wejścia , aby wybrać prawidłową wartość czasu pracy w minutach. Dla tego przykładu, ustawić wartość na 02 minuty.

Uwaga: Ustawienie czasu działania Spryskiwacza nie wpłynie na faktyczny czas pracy w programie.

- Użyj strzałki w dół , aby przesunąć kursor do pozycji program. Użyj pokrętła wejścia , aby wybrać prawidłowy program spryskiwania. Dla tego przykładu należy wybrać program 03.

- Po zakończeniu, nacisnąć klawisz Start  w celu uruchomienia lub uruchomić klawisz powrotu , aby anulować i powrócić do ustawień domyślnych wyświetlacza.

Uwaga: Naciśnięcie klawisza powrotu zapisze wprowadzane wartości.

Po zakończeniu, ekran powinien pokazywać:

Uruchomienie programu - Wybrać Start Programu w celu uruchomienia programu podlewania niezależnie od jego ustawionego czasu rozpoczęcia.

## Instrukcje do uruchomienia programu ręcznego

Przykład rozpoczęcia programu: Uruchomić ręcznie program 08.

Uwaga: Program nawadniania musi być skonfigurowany w celu uruchomienia programu ręcznego. Program wstrzymany może nadal być uruchomiony ręcznie.

- Nacisnąć klawisz podlewania ręcznego .

- Kursor powinien znajdować się w polu trybu ręcznego. Użyj pokrętła wejścia , aby wybrać Start Programu.

- Użyj strzałki w dół , aby przesunąć kursor do programu. Użyj pokrętła wejścia , aby wybrać prawidłową wartość programu. Dla tego przykładu należy wybrać program 08.

- Po zakończeniu, nacisnąć klawisz Start  w celu uruchomienia lub uruchomić klawisz powrotu , aby anulować i powrócić do ustawień domyślnych wyświetlacza.

Uwaga: Naciśnięcie klawisza powrotu zapisze wprowadzane wartości.

Po zakończeniu, ekran powinien pokazywać:

# Dostosowanie procentowe (%)

Funkcja dostosowania procentowego pozwala na precyzyjne dostrojenie programów nawadniania. W zmiennych warunkach atmosferycznych dostosowanie procentowe pozwala na łatwe dostrojenie Państwa systemu bez zmiany wszystkich wartości w programie.

Ważne: Ustawienia nie unieważniają się wzajemnie, zamiast tego, zwielokrotniają się nawzajem, by uzyskać skuteczne dostosowanie.

Przykład: Sterownik ustawiony jest na 150%, program jest ustawiony na 125%, a stacja jest ustawiona na 90 %. Skuteczne dostosowanie podlewania zostało obliczone jako 1,5 x 1,25 x 0,9 = 1,68 lub 168%.

Ustawienie globalne dostosuje się w zakresie od 1% do 250%

Program dostosuje się w zakresie od 10% do 250%

Stacja dostosuje się w zakresie od 0 do 250%

Wskazówki do korzystania z trybu dostosowania procentowego (%)

- Nacisnąć klawisz dostosowania procentowego . Kursor jest początkowo zlokalizowany przy polu dostosowania %systemu. Użyj pokrętła wejścia , aby dostosować sterownik podlewający do 900% lub do 1%.

Uwaga: dostosowanie sterownika wpłynie uniwersalnie na wszystkie stacje i programy. Nie dostosowuje się ustawień %systemu, jeśli regulacja jest określona dla stacji lub programu.

- Użyj strzałki w dół , aby przesunąć kursor do pozycji Program. Pierwsze pole będzie polem wyboru programu. Użyj pokrętła wejścia , aby wybrać regulowany program. Użyj strzałki w prawo , aby przesunąć pole dostosowania procentowego. Użyj pokrętła wejścia , aby dostosować programu podlewający do 250% lub do 10 %. Powtórzyć krok 2 dla dostosowania programów dodatkowych.

Uwaga: nie dostosowuje się %ustawienia programu jeśli regulacja jest określona dla stacji.

- Użyj strzałki w dół , aby przesunąć kursor do Stacji. Pierwsze pole będzie polem wyboru stacji. Użyj pokrętła wejścia , aby wybrać regulowaną stację. Użyj strzałki w prawo, aby przejść do pola dostosowania procentowego. Użyj pokrętła wejścia , aby dostosować stację podlewającą do 900% lub do 000%. Powtórzyć krok 3 dla dostosowania dodatkowych stacji.

Uwaga: Regulowanie podlewania stacji do 000% uniemożliwi działanie w ramach programu. Program dostosowania procentowego nie ma zastosowania w trybie Wieloręcznym i w trybie Spryskiwacza.

# Klawisz Start

Klawisz Start jest wykorzystywany do wykonywania funkcji ręcznej.

Uwaga: Naciśnięcie klawisza Start w czasie, gdy sterownik jest nieczynny wyświetli menu podlewania ręcznego.

Wyświetlacz startu trybu wieloręcznego

Wyświetlacz startu Spryskiwacza ręcznego

Wyświetlacz startu programu ręcznego

# Klawisz zatrzymania/wznowienia

Polecenie zatrzymania służy do zawieszenia działającego programu lub nawadniania ręcznego. Funkcja zatrzymania pozwala użytkownikowi na sprecyzowanie czasu zatrzymania.

Instrukcje dla funkcji zatrzymania/wznowienia

Przykład funkcji zatrzymania: Program 01 został uruchomiony ręcznie. Program zatrzymania 01 na 30 minut.

- Nacisnąć klawisz PAUSE .

- Użyj pokrętła wejścia , aby wybrać Wszystkie, Wieloręczne lub PRG: XX (XX = numer programu). Jeżeli działają programy wielokrotne, użyć klawisza strzałki w prawo , by oznaczyć pole numeru programu przed użyciem pokrętła wejścia, by wybrać prawidłowy numer programu. Dla tego przykładu, wybierz Program: 01.

- Użyj strzałki w dół , by przesunąć kursor do pozycji dla. Użyj pokrętła wejścia  i klawisza strzałki  w prawo, aby wybrać czas trwania zatrzymania w godzinach i minutach. Dla tego przykładu, ustawić czas trwania zatrzymania na 00 godz. 30 min.

Ekran powinien pokazywać:

Uwaga: domyślny czas zatrzymania wynosi 00 godz. 05 min.

4. Nacisnąć klawisz PAUSE  do uruchomienia funkcji zatrzymania.

Przykład wznowienia działania sterownika: Uruchomić ponownie Program podlewania 01.

- Nacisnąć klawisz PAUSE .

- Przekręcić pokrętło wejścia  do chwili, gdy wyświetlony zostanie prawidłowy program lub tryb wieloręczny.

Dla tego przykładu, wybrać Wznów: Program: 01.

Ekran powinien pokazywać:

- Nacisnąć klawisz PAUSE , aby wyłączyć funkcję zatrzymania.

Funkcja zatrzymania 	Działanie TDC-100/200

Wstrzymaj program XX	Umożliwić start innych programów, Wieloręcznych i opryskiwania. Jeżeli ponownie wystąpi czas rozpoczęcia zatrzymanego programu podczas pauzy, ten czas pracy będzie odstawiony (opóźniony dopóki pierwsze zdarzenie zostanie zrealizowane).

Jeżeli Program XX jest już zatrzymany lub działa pauza na wszystko, nowy czas zatrzymania unieważni pozostały czas zatrzymania programu XX.

Zatrzymanie trybu wieloręcznego	Pozwala na start jakiegokolwiek programu lub Spryskiwacza. Jeżeli zostanie uruchomiony nowy tryb wielo-ręczny, poprzedni zostanie skasowany.

Jeżeli tryb wielo-ręczny jest już zatrzymany lub działa pauza na wszystko, nowy czas zatrzymania unieważni pozostały czas zatrzymania dla trybu wielo-ręcznego.

Zatrzymanie Spryskiwacza	Pozwala na uruchomienie dowolnego programu lub trybu ręcznego. Jeżeli uruchomiony jest nowy Spryskiwacz dla tego samego zatrzymanego programu nawadniania, zatrzymanie zostnie anulowane i działanie zostanie wznowione z nowym czasem pracy.

Jeżeli program oprysku jest w trybie zatrzymać na wszystko, uruchomienie nowego zatrzymania dla tego samego programu Spryskiwacza nadpisze pozostały czas zatrzymania nowym czasem zatrzymania dla tego programu oprysku.

Zatrzymać wszystko	Wszystkie bieżące programy, wielo-ręczne i Spryskiwacza będą zawieszone do chwili, gdy upłynie czas zatrzymania.

Ponowne uruchomienie jest możliwe tylko dla funkcji ręcznej.

Programy dodatkowe, które są zaplanowane aby rozpocząć się podczas działania zatrzymania wszystkiego będą odstawione do chwili, gdy upłynie czas zatrzymania.

Koniec czasu dla funkcji 	Wszystkie czynności opóźnione przez funkcję „Zatrzymaj wszystko” zostaną „Zatrzymaj wszystko”	wznowione. Programy i funkcje ręczne, które zostały zatrzymane po funkcji 	„Zatrzymaj wszystko” zostaną wznowione, gdy upłynie czas ich zatrzymania.

Wznów program XX	Wznawia czynności programu XX.

Wznów tryb wieloręczny	Wznawia tryb wieloręczny.

Wznów Spryskiwacz	Wznawia czynności Spryskiwacza.

Wznów wszystkie	Wznawia wszystkie czynności nawadniające.

Anuluj (zatrzymaj) program XX	Jeżeli program XX jest zatrzymany, status zatrzymania zostanie anulowany i dana funkcja zostanie zakończona.

Jeżeli ten sam program jest odstawiony, także zostanie zakończony.

Anuluj (zatrzymaj) tryb ręczny	Jeżeli działanie trybu ręcznego jest wstrzymane, status zatrzymania zostanie anulowany i działanie trybu ręcznego zostanie zakończone.

Anuluj (zatrzymaj) wszystkie	Wszystkie zatrzymane czynności zostaną anulowane i cale podlewanie zostanie przerwane.

# Klawisz Stop

Użyj funkcji stop, by anulować program lub ręczne nawadnianie. Jeżeli sterownik nie jest aktualnie włączony, naciśnięcie klawisza stop nie będzie mieć żadnego wpływu.

Instrukcje dla funkcji Stop

Przykład funkcji stop: Program 01 jest uruchamiany automatycznie. Anulować podlewanie dla programu 01.

- Naciśnij klawisz stop .

- Przekręcić pokrętło wejścia  do chwili, gdy zostanie wyświetlone anulowanie pożądanego programu lub stacji. Dla tego przykładu, wybrać Anuluj: Program: 01. Ekran powinien pokazywać:

3.

- Nacisnąć klawisz stop, by zakończyć anulowanie programu.

Po zakończeniu, ekran powinien pokazywać:

# Diagnostyka

Funkcja diagnostyki pozwala użytkownikowi na monitorowanie statusu łącza radiowego, sprawdzenie wersji oprogramowania firmowego, usuwania usterek stacji przy użyciu opcji Sequence Stations, monitorowanie zużycia wody przez system nawadniania, monitorowanie stanu czujnika systemu, kontrolę napięć systemu, sprawdzenie statusu alarmu, wyłączanie alarmów i przeprowadzanie samodiagnostyki systemu.

.

Kiedy sterownik znajduje się w procesie sekwencjonowania stacji, można przejść do kolejnej stacji lub poprzedniej wykorzystując strzałki w prawo lub w lewo .

Przykładowe komunikaty alarmowe w trakcie normalnej pracy:

# Specyfikacje bezpiecznika i przerywacza obwodów

Zasilanie:

Przełącznik/przerywacz obwodów 1,5 A – Główne wejście zasilania

Bezpiecznik topikowy (zwłoczny) 3,15 A – Wyjście na zewnątrz

Płyta główna: Bezpiecznik 3,15 A

# Specyfikacje sterownika

Napięcie linii: 100, 220 lub 240 V prądu stałego 50/60 Hz, 98 VA

Natężenie prądu (bez obciążenia): 0,21 A @ 100 - 120 V prądu stałego, Hz60 lub 0,10 A @ 200 - 240 V prądu stałego, 50 Hz

Natężenie prądu (maksymalne obciążenie): 0,91 A @ 100 - 120 V prądu stałego, 60 Hz lub 0,45 A @ 200 - 240 V prądu stałego, 50 Hz

Napięcie: 28 V prądu stałego

Maksymalne dostępne natężenie ładunku: 3,15A (90 VA) maksymalne obciążenie w przeliczeniu na stację: 0,0036A (0,01 VA)

Temperatura robocza: -10°C do + 60°C

Temperatura przechowywania: -30°C do + 65°C

# Kompatybilność elektromagnetyczna

Radio zgodne z FCC Część 22 i Część 90 reguł FCC

Krajowe: Sprzęt ten został sprawdzony i uznany za spełniający normy Klasy A urządzeń cyfrowych FCC, Zgodnie z Częścią 15 reguł FCC. Podane limity mają na celu zachowanie maksymalnej możliwej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy sprzet jest używany w środowisku komercyjnym. Sprzęt generuje, wykorzystuje, a także może emitować energię częstotliwości radiowej i może, o ile nie zostanie zainstalowane i nie będzie wykorzystywane zgodnie z Instrukcją obsługi, powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Wykorzystywanie urządzenia na obszarze zamieszkanym może powodować szkodliwe zakłócenia, w przypadku których użytkownik urządzenia będzie zobowiązany do ich usunięcia na swój koszt.

© 2006 Toro Company, Dział nawadniania • Obiekt certyfikowany ISO-9000	Numer formularza 373-0379 zm. B

# Text boxes

Użyj tego menu w celu sprawdzenia kodów alarmowych, które zostały uruchomione. Użyć kodów do usuwania ewentualnych błędów i usterek.

Użyj tego menu aby uruchomić samodiagnostykę systemu w celu usuwania usterek systemu.

Użyj tego menu w celu usunięcia usterek systemu przez sekwencjonowanie poprzez wszystkie stacje przez 5 sek., 30 sek., 1 min, 2 min lub 5 min.

Elementy płyty głównej

1	DIODA stacji podlewania

2	DIODA włączonej pompy

3	DIODA ciśnienia pompy

4	DIODA czujnika deszczu

5	DIODA Zasilania

6	DIODA połączenia z komputerem

7	DIODA Tx

8	DIODA Rx

9	Bezpiecznik płyty głównej, topikowy (zwłoczny) 3,15 A

10 	Gniazdo kabla mechanizmu czasowego

11 	Przełącznik światłowodu/przewodu RS-232

12 	Wyjście pompy

13 	Wejście ciśnienia pompy

14 	Wejście przełącznika deszczu

15  Wejście RS-232

Płyta poboczna

Wykryto deszcz Zamontowany wskaźnik czujnika deszczu Układy dekodera

Płyta główna

TDC -100/200

Przewodnik użytkownika

Użyj tego menu w celu usunięcia kodów alarmowych po tym, jak zostaną przywrócone.

Użyj tego menu w celu sprawdzenia wersji oprogramowania.

Użyj tego menu w celu śledzenia systemu wykorzystania wody. Można wykorzystać te informacje, by dostosować Państwa system zgodnie z potrzebą.

Użyj tego menu w celu śledzenia napięć systemu.

Komunikaty alarmowe stacji wskażą jakiekolwiek wykryte usterki systemu z instrukcją do szybkiego i łatwego ich usunięcia.

Gdy w systemie zostanie wykryta usterka, TDC wyświetla komunikat Sprawdź status alarmów.

Użyj tego menu w celu monitorowania czujników. Ekran wyświetla informacje dotyczące przepływu, ciśnienia oraz czujnika alarmowego.