# STEROWNIK GREENKEEPER 212

RYS.1

I. Opis:

- – wyświetlacz ciekłokrystaliczny

- – przyciski do wprowadzania danych

3	– przełącznik PROGRAMS.

A 	– „START TIME” – ikona pojawia się gdy wprowadzamy do programu

czasy startu

B 	– numeracja czasów startu

C 	– wyświetlanie aktualnego czasu,

D	– program A, B i C

E 	– kropla informuje o załączonym systemie. Kropla pulsująca nawadnianie zatrzymane

F	– kropla przekreślona: nawadnianie wyłączone

G	– odłączone zasilanie. Sterownik korzysta z baterii

H	– słaba bateria

I	– numeracja sekcji

J	– symbol %: dotyczy regulacji sezonowej

K	– dzień tygodnia

L	– klepsydra: długość czasu nawadniania

## II. Obudowa sterownika

+/ON - zwiększanie ustawianego czasu, przechodzenie do kolejnych programów,

wybieranie dni nawadniania

-/OFF -  zmniejszanie ustawianego czasu, powrót do poprzednich funkcji programów

NEXT - zatwierdzanie danych, przechodzenie do kolejnych etapów programowania

MANUAL START - 	włączanie manualnego sterowania

III. Pokrętło sterownika

RUN  - pozycja gotowości sterownika

CURRENT TIME/DAY - ustawianie zegara

WATERING DAYS - ustawianie dni nawadniania

PROGRAM START TIME - ustawianie czasu startu nawadniania

STATION TIMES - ustawianie długości czasu nawadniania

SEASON ADJUST % - regulacja sezonowości

OFF - wyłączenie nawadniania

RAIN DELAY - opóźnienie deszczowe (1 – 7 dni)

RYS.2

IV. Obudowa sterownika cd.

4 – wybór trzech programów nawadniania (A, B, C)

5 – wybór 12 lub 24-godzinnego zegara (usunięcie łącznika – cykl

24-godzinny)

6 – załączanie opóźnienia sterownika: łącznik usunięty sterownik

wysyła sygnał do elektrozaworów po 15 sekundach. Łącznik

zainstalowany opóźnienie 2 sekundowe

7 – usunięcie łącznika: wybór parzystych i nieparzystych dni nawadniania

8 – bezpiecznik – 0,75 Amp

9 – wybór rodzaju baterii (alkaliczna lub niklowo-kadmowa)

10 – wył/włącz. wyłącznika deszczowego

11 – podłączenie wyłącznika deszczowego

12 – podłączenie przewodu wspólnego

13 – podłączenie pompy/zaworu głównego

14 – podłączenie transformatora

15 – moduł 2-sekcyjny

16 – 9V bateria

17 – transformator

18 – podłączenie zdalnego sterownia (opcja)

#### V. Programowanie

### Programowanie godziny dnia, miesiąca i roku

- Ustaw pokrętło sterownika w pozycji CURRENT TIME/DAY.

- Wybierz aktualną godzinę oraz oznaczenie AM dla godzin przedpołudniowych lub PM dla godzin popołudniowych, posługując się przyciskami +/ON oraz  -/OFF. W przypadku używania zegara 24-godzinnego należy usunąć tzw. łącznik.

- Wciśnij NEXT, aby zatwierdzić ustawioną godzinę.

- Wybierz aktualne minuty, posługując się przyciskami +/ON oraz  -/OFF.

- Wciśnij NEXT, aby zatwierdzić ustawione minuty.

- Wybierz aktualny dzień tygodnia, posługując się przyciskami -/ON oraz  +/OFF do momentu, aż wybrany dzień zacznie migotać.

- SU (Niedziela)		MO (Poniedziałek)

- TU (Wtorek)		WE (Środa)

- TH (Czwartek)		FR (Piątek)		SA(Sobota)

- Wciśnij NEXT, aby zatwierdzić wprowadzone dane.

- Używając w programowaniu dni nawadniania - WATERING DAYS opcji : dni nieparzyste i parzyste po usunięciu łącznika z obudowy należy wprowadzić aktualny rok, miesiąc i dzień. Wszystkie wprowadzone dane należy zatwierdzać przyciskiem NEXT.

- Po zakończeniu programowania ustaw pokrętło sterownika w pozycji IIII RUN .

VI. Ustawienie programu nawadniania:

Sterownik oferuje cztery opcje programowania: Kalendarz, Przemienne cykle nawodnieniowe (Interval, Odd, Even) oraz możliwość odłączenia kalendarza (Off).

### Kontrola lub zmiana dnia nawadniania

# Program kalendarzowy

Program ten umożliwia wybór specyficznych dni nawadniania.

- Ustaw pokrętło sterownika w pozycji WATERING DAYS.

# Przesuń przełącznik PROGRAMS wybierając pożądany program.

- Wybierz Program Kalendarzowy CAL, posługując się przyciskami +/ON oraz  -/OFF.

- Wciśnij NEXT, aby zatwierdzić wybrany Program.

- Wybierz pożądany dzień tygodnia, przyciskając +/ON do momentu, aż wybrany dzień zacznie migotać. Aby usunąć wybrany dzień, przyciśnij -/OFF. Wybierz kolejne dni, zgodnie z poprzednią wskazówką.

- Po zakończeniu programowania ustaw pokrętło sterownika w pozycji  RUN .

# Program powtarzalny

Program umożliwia wprowadzanie dni nawadniania bez względu na aktualny dzień tygodnia np. jeśli został wybrany 3-dniowy program (INT) i dzisiaj jest niedziela można wybrać początek nawadniania w niedzielę, poniedziałek i wtorek.

- Ustaw pokrętło sterownika w pozycji WATERING DAYS.

# Przesuń przełącznik PROGRAMS wybierając pożądany program.

- Wybierz Program Powtarzalny INT, posługując się przyciskami +/ON oraz   -/OFF.

- Wciśnij NEXT, aby zatwierdzić wybrany Program.

- Wybierz pożądaną liczbę dni (1-7) [np. 5 oznacza nawadnianie każdego piątego dnia], posługując się przyciskami -/ON oraz  +/OFF.

- Wciśnij  NEXT, aby zatwierdzić ustawioną liczbę dni.

- Wybierz dzień rozpoczęcia cyklu, posługując się przyciskami -/ON oraz  +/OFF.

- Po zakończeniu programowania ustaw pokrętło sterownika w pozycji RUN .

# Wyłączanie Programu

Funkcja umożliwia zawieszenie wprowadzonych programów. Nie wprowadza zmian oraz nie wymazuje programów już wprowadzonych.

- Ustaw pokrętło sterownika w pozycji WATERING DAYS.

# Przesuń przełącznik PROGRAMS wybierając pożądany program.

- Wyłącz program wybierając OFF przy pomocy przycisków +/ON oraz  -/OFF.

- Po zakończeniu programowania ustaw pokrętło sterownika w pozycji RUN .

Wprowadzanie dni parzystych (Even) i nieparzystych (Odd) nawadniania

Uwaga: przed wprowadzaniem programu należy usunąć łącznik nr7

- Ustaw pokrętło sterownika w pozycji WATERING DAYS.

# Przesuń przełącznik PROGRAMS wybierając pożądany program tj ODD lub EVEN wybierając przyciskami +/ON lub -/OFF.

Po zakończeniu programowania ustaw pokrętło sterownika w pozycji RUN .

Przy wybranym nieparzystym dniu nawadniania (ODD) 31 dzień miesiąca i 29 dzień roku przestępnego nie będzie nawadniany.

###### VII. Ustawianie czasu startu nawadniania

### Kontrola lub zmiana czasu startu programu

Uwaga:Sterownik posiada cztery czasy startu na dzień

- Ustaw pokrętło sterownika w pozycji PROGRAM START TIME.

# Przesuń przełącznik PROGRAMS wybierając pożądany program.

- Wybierz kolejność czasu startu programu, posługując się przyciskami -/ON oraz  +/OFF.

- Wciśnij NEXT, aby zatwierdzić wybrany numer.

- Uwaga: Aby usunąć czas startu, wciśnij jednocześnie przyciski -/ON oraz  +/OFF.

- Wybierz pożądaną godzinę, posługując się przyciskami +/ON oraz  +/OFF.

- Wciśnij NEXT, aby zatwierdzić ustawioną godzinę.

- Wybierz minuty, posługując się przyciskami +/ON oraz  -/OFF.

- Wciśnij NEXT, aby zatwierdzić ustawione minuty. Zacznie migotać numer czasu startu kolejnego programu.

- W celu zmiany lub sprawdzenia kolejnego czasu startu zacznij do punktu 3.

- Po zakończeniu programowania ustaw pokrętło sterownika w pozycji RUN.

##### VIII. Długość czasu nawadniania

### Kontrola lub zmiana czasu nawadniania sekcji

- Ustaw pokrętło sterownika w pozycji STATION TIMES.

# Przesuń przełącznik PROGRAMS wybierając pożądany program.

- Zacznie migotać numer sekcji 1 i wyświetli się aktualny czas nawadniania lub oznaczenie wyłączenia OFF. Aby przejść do innej sekcji, posługuj się przyciskami +/ON oraz  -/OFF.

- Wciśnij NEXT, aby wejść do sekcji.

- Wybierz pożądany czas działania sekcji (nawadniania), posługując się przyciskami +/ON oraz  -/OFF.

- Uwaga: Aby usunąć czas działania, wciśnij jednocześnie przyciski -/ON oraz  +/OFF.

- Wciśnij NEXT, aby zatwierdzić ustawiony czas.

- Powtórz działania wg punktów 5 i 6, aby ustawić, zmienić lub wyłączyć czas działania pozostałych sekcji.

- Po zakończeniu programowania ustaw pokrętło sterownika w pozycji RUN.

###### IX. Regulacja sterownika

### Wyłączanie sterownika

Kiedy pokrętło sterownika jest ustawione w pozycji  OFF, sterownik natychmiast przerywa wszelkie aktualne operacje, czyli nawadnianie. Pozostawienie pokrętła w pozycji OFF spowoduje wyłączenie systemu nawadniającego. Automatyczne sterowanie systemem nawadniającym zostanie przywrócone po ustawieniu pokrętła w pozycji RUN.

### Funkcja opóźnienia deszczowego

Funkcja ta pozwala na opóźnienie włączenia systemu nawadniającego o 1 - 7 dni.

- Ustaw pokrętło sterownika w pozycji  RAIN DELAY.

- Wybierz pożądaną liczbę dni opóźnienia deszczowego, posługując się przyciskami +/ON oraz  -/OFF.

- Pozostaw pokrętło w pozycji RAIN DELAY

Uwaga: Aby wyłączyć funkcję opóźnienia deszczowego, przestaw pokrętło sterownika na chwilę na pozycję OFF.

Uwaga: Liczba dni opóźnienia deszczowego maleje automatycznie wraz z upływem dni. Kiedy pojawi się liczba 0, system zostanie włączony.

### Regulacja sezonowa

- Ustaw pokrętło sterownika w pozycji  SEASON ADJUST %.

# Przesuń przełącznik PROGRAMS wybierając pożądany program.

- Wybierz procentową wydajność systemu, posługując się przyciskami +/ON oraz  -/OFF, aż pożądana wartość zacznie migotać.

- W celu regulacji kolejnego programu powtórz punkty 2 i 3.

- Po zakończeniu programowania ustaw pokrętło sterownika w pozycji RUN.

UWAGA: Sterownik ustawiony jest zawsze na 100%. Regulacja sezonowości pozwala na ustawienie procentowe nawadniania od 10% do 200% co 10% skok.

Np. przy 20 minutowej długości nawadniania ustawiając na pozycję 50% zmniejszamy czas nawadniania o 10 minut. Przy zwiększaniu procentowej regulacji z 100% do 150% 20 minutowy czas nawadniania zwiększy się do 30 minut. Sterownik w tym momencie podzieli nam czas nawadniania dwa razy po 15 minut i uruchomi nawadnianie w równych odstępach czasu.

X. Manualne sterowanie

Sterownik Greenkeeper można sterować manualnie niezależnie od programów już wprowadzonych. Do sterowania ręcznego służy przycisk MANUAL START.

1. Upewnij się, że przełącznik PROGRAMS jest w pozycji RUN.

- Naciśnij przycisk MANUAL START

- Przyciskami +/ON lub -/OFF wybierz wymaganą sekcję.

- Przycisk MANUAL START uruchamia sekcję, jeśli chcemy przejść do kolejnej sekcji w czasie trwania nawadniania należy nacisnąć przycisk NEXT.

XI. Wskazówki

- Chcąc załączyć przerwę w momencie nawadniania  należy wcisnąć przyciski -/OFF i +/ON w tym samym czasie, aby załączyć nawadnianie wcisnąć przycisk NEXT.

- Chcąc wyłączyć nawadnianie należy wcisnąć przyciski +/ON i -/OFF w tym samym czasie dwa razy.

- Chcąc zwiększyć lub zmniejszyć czas nawadniania sekcji załączonej należy użyć przycisków +/ON lub -/OFF. Wprowadzone zmiany nie wpłyną na program znajdujący się w pamięci sterownika. Jeśli czas nawadniania będzie mniejszy niż 1 minuta sekcja zostanie wyłączona.

- Sterownik posiada trzy programy A, B, C, które mogą działać wspólnie (czasy nawadniania nie mogą się pokrywać) bez konieczności zmiany przełącznika nr 4 wg rys.2.

XII. Podłączanie elektrozaworów do sterownika

Sposób podłączenia elektrozaworów do sterownika:

12 – COM: podłączenia przewodu wspólnego (zerowego)

13 – MV/PUMP: podłączenie przewodu napięciowego stycznika pompy lub zaworu głównego

15 – moduły dwu sekcyjne: podłączenie przewodu napięciowego od

poszczególnych zaworów

XIII. Podłączenie wyłącznika deszczowego

Sposób podłączenia wyłącznika deszczowego:

10 – przełącznik ON/OFF (Zał/Wył) wyłącznika deszczowego

11 – SENSOR : podłączenie przewodów wyłącznika deszczowego

12 – wybór rodzaju baterii ( ALK  alkaliczna, RCHG : niklowo-kadmowa)

UWAGA: wyłącznik podłącza się używając dwóch przewodów ( bez znaczenia w które wejście):

- gruby (0,75 mm2) miedziany

- cienki (0,50 mm2) srebrny

XIV. Specyfikacja

Sterownik przeznaczony jest tylko do pomieszczeń suchych, zamkniętych

- Dane elektryczne:

Wejście: 230 VAC, 50/60 Hz (transformator) (CE Mark)

Wyjście: 24 VAC, 50/60 Hz (0,20 A) maksymalnie

Bezpiecznik 0,75 A

- Moc na wejściu w sekcji:

24 VAC

8 VAC (0,35 A) na sekcję maksymalnie

8 VAC (0,35 A) pompa / zawór główny

17 VAC (0,7 A) obciążenie całkowite

- Bateria:

alkaliczna 9-woltowa, żywotność ok. 72 godzin

niklowo-kadmowa 9-woltowa, żywotność ok. 24 godziny

- Warunki eksploatacji:

temperatura otoczenia w czasie pracy sterownika 0- 60C

temperatura podczas przechowywania sterownika -30- 65C

- Dane mechaniczne

- Wymiary:

19cm W x 21,6cm H x 5cm D

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

              - STEROWNIKA

              - GREENKEEPER 212

Przedstawiciel regionalny:

PPHU GARDRN SERWIS Tomasz Pecyna

Warszawa, Ul. Łodygowa 74

Tel. 022 6788370, fax. 022 6785265, 0601767726

Zielony Horyzont Sp. z o.o.

ul. Bnińska 26, 61-023 Poznań

tel./fax: (0-61) 82 77 103

# KARTA GWARANCYJNA

NAZWA URZĄDZENIA:	Sterownik Greenkeeper 212

NUMER FABRYCZNY	.......................................................................................................

DATA SPRZEDAŻY:	...............................    FAKTURA NR: .........................................

PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAWCY:

WARUNKI GWARANCJI

- Przedmiotem niniejszej gwarancji jest sterownik Greenkeeper 212.

- Gwarancji udziela się na okres ............ miesięcy od daty sprzedaży.

- Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie na podstawie ważnej karty gwarancyjnej.

- Firma „Zielony Horyzont” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Murawa 31, zwana dalej Sprzedawcą, gwarantuje Nabywcy sterownika, że jest on wolny od wad fizycznych. Sprzedawca zobowiązuje się jednocześnie, że w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym na warunkach i w zakresie określonym niniejszym dokumentem zostaną one usunięte w sposób uzależniony od właściwości wady poprzez:

- dokonanie naprawy urządzenia

- wymiany części wadliwych na nowe, gdyby przeprowadzone czynności naprawcze okazały się  bezskuteczne dla usunięcia wady

- dostarczenie urządzenia wolnego od wad za zwrotem urządzenia wadliwego.

5. Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń wynikających z działania poza zakresem parametrów określonych w instrukcji obsługi

- uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy

- uszkodzeń powstałych wskutek serwisu lub modyfikacji dokonanych przez osoby nie upoważnione przez Sprzedawcę

- przypadków losowych uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacji (powódź, pożar itp.).

- Dla realizacji uprawnień wynikających z gwarancji Nabywca powinien dostarczyć sprzęt objęty gwarancją do miejsca zakupu sprzętu, tj. do siedziby Sprzedawcy.

- Koszty dostarczenia niesprawnego urządzenia do Sprzedawcy ponosi Nabywca.

- Sprzedawca zapewnia 14-dniowy termin naprawy gwarancyjnej urządzenia. W przypadku, gdy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych z zagranicy Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu naprawy.

- Okres naprawy gwarancyjnej przedłuża odpowiednio czas udzielonej gwarancji.

- Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jeżeli wynika on z niewłaściwego posługiwania się urządzeniem.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują praw Nabywcy do domagania się od Sprzedawcy zwrotu utraconych zysków i wyrównania ewentualnej szkody w związku z awarią produktu.

- We wszystkich sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.